浙江天诚交通科技股份有限公司智能交通设备、交通新材料迁建项目（先行）竣工环境保护验收监测报告

希环监字（2021）第1025001号

建设单位：浙江天诚交通科技股份有限公司

编制单位：杭州希科检测技术有限公司

2021年11月

建设单位法人代表:  郑秋平

编制单位法人代表:

项  目  负  责  人:

报  告  编  写  人：

| 建设单位 | 编制单位 |
| --- | --- |
| 电话: 18806822277 | 电话: 0571-87206572 |
| 传真: / | 传真: 0571-89900719 |
| 邮编: 313100 | 邮编: 310052 |
| 地址:浙江省湖州市长兴县林城镇鼎兴西路 | 地址:浙江省杭州市滨安路1180号华业高科技产业园4号楼一层 |

目 录

1、项目概况	1

2、验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定	2

3、项目建设情况	3

3.1 地理位置与平面布置	3

3.2 建设内容	6

3.3 主要原辅材料及燃料	8

3.4 水源及水平衡	10

3.5 生产工艺	10

3.6 项目变动情况	12

4、环境保护设施	13

4.1 污染物治理/处置设施	13

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	14

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	17

5.1 环评建议	17

5.2 环境影响分析结论	17

5.3 环评综合结论	18

5.4 审批部门审批决定	19

6、验收执行标准	22

6.1 废气	22

6.2 废水	23

6.3 噪声	23

6.4 固废	23

6.5 总量控制指标	23

7、验收监测内容	24

7.1 环境保护设施调试运行效果	24

8、质量保证及质量控制	26

8.1 监测分析方法	26

8.2 监测仪器	26

8.3 人员资质	26

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	27

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	27

8.6 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	28

9、验收监测结果	29

9.1 生产工况	29

9.2 环境保护设施调试效果	29

10、验收监测结论	37

10.1 环境保设施调试运行效果	37

10.2 总结论	38

10.3建议	39

11、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	40

附件1 环评批复

附件2 危废处置协议

附件3 生产报表

附件4 检测报告

# 1、项目概况

浙江天诚交通科技股份有限公司成立于2018年，位于长兴县林城镇工业集中区，是一家主要从事智能交通设备、交通新材料生产和销售的企业。 公司历来环评审批如下表所示：

表1-1企业现有项目环保审批情况

| 时间 | 项目名称 | 建设规模 | 审批文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 | 浙江天诚交通科技股份有限公司年生产智能交通设备、交通新材料：智能护栏、石墨烯路灯、信号灯、电子监控设备1.6万件（套），道路标线机械、道路交通安全设施1000台（套），节能环保型标线涂料5.8万吨（双组份涂 料2万吨、水性涂料0.8万吨、粉末涂料3万吨）项目 | 年产智能交通设备、交通新材料：智能护栏、石墨烯路灯、信号灯、电子监控设备1.6万件（套），道路标线机械、道路交通安全设施1000台（套），节能环保型标线涂料5.8万吨（双组份涂 料2万吨、水性涂料0.8万吨、粉末涂料3万吨） | 长环管[2018]364号 | 已验收。 长环许验[2020]66号 |

企业现已进行整体搬迁并进行扩建。企业新增土地31亩，建造生产车间及辅助房27000平方米，购置粉末涂料自动生产线等生产及辅助设备进行生产。

企业并于2020年7月委托由杭州忠信环保科技有限公司编制《浙江天诚交通科技股份有限公司智能交通设备、交通新材料迁建项目环境影响报告表》并通过湖州市生态环境局长兴分局审批（长环管[2020]118号），审批内容为年生产智能交通设备、交通新材料：智能护栏、石墨烯路灯、信号灯、电子监控设备2.6万件（套），道路标线机械、道路交通安全设施5000台（套），节能环保型标线涂料22万吨（双组份涂料5万吨、水性涂料2万吨、粉末涂料15万吨），实际生产规模为节能环保型标线涂料22万吨（双组份涂料5万吨、水性涂料2万吨、粉末涂料15万吨）。

受建设单位浙江天诚交通科技股份有限公司的委托，我公司承担长环管[2020]118号项目环境保护设施竣工验收监测工作，我公司在收集有关资料和现场踏勘、调查的基础上，于2021年10月26日-10月27日进行了环保监测和调查，在此基础上编制了本项目环保设施竣工验收监测报告。

# 2、验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，2015

年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修订施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订施行）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，于9月1日施行）；

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，环境保护部国环规环评[2017]4号；

- 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第364号，2018年3月1日起施行。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部公告2018年第9号，2018年5月15日。

## 2.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

1、《浙江天诚交通科技股份有限公司智能交通设备、交通新材料迁建项目环境影响报告表》，杭州忠信环保科技有限公司，2020年7月；

2、《关于浙江天诚交通科技股份有限公司智能交通设备、交通新材料迁建项目环境影响报告表审查意见的函》，湖州市生态环境局长兴分局，长环管[2020]118号，2020年6月23日。

# 3、项目建设情况

## 3.1 地理位置与平面布置

### 3.1.1地理位置及周围环境概况

长兴县林城镇位于长兴县西南部，距离县城12公里，东临画溪街道，西倚泗安，南接安吉，北连小浦。北面靠方山山脉，南依龙山山脉，中部是平原。

交通发达，区位优势突出，318国道、宣杭铁路穿境而过，申苏浙皖高速公路在林城设有互通口，距沪、杭、甬、苏、锡、常等大中工贸城市均在2小时车程左右。泗安塘和长兴港横穿境内，直连长沪申线，是华东地区的“黄金水道”。

在以“林驻镇、水伴城”为总体定位的城镇风貌规划下，境内山清水秀、生态优良、植被茂密，自然环境优越，这里风景秀美，山水宜人；历史悠久，民风淳朴。

本项目位于浙江省湖州市长兴县林城镇鼎兴西路，项目厂界东面为长兴县众利电源厂，南面为长兴海得华电子有限公司，西面为长兴盛兴电子元件厂，北面为长兴柏成电子有限公司。

项目周围情况如图3-1所示，项目地理位置见图3-2所示。

图3-1 项目周边情况示意

图3-2 本项目地理位置图

### 3.1.2平面布置

厂区布置主要分为行政楼、仓库、生产车间等，厂区平面布置具体详见图3-3。

图3-3 厂区平面布置图

## 3.2 建设内容

### 3.2.1项目基本情况

- 项目名称：浙江天诚交通科技股份有限公司智能交通设备、交通新材料迁建项目

- 建设性质：迁建

- 建设地点：浙江省湖州市长兴县林城镇鼎兴西路

- 环评单位：杭州忠信环保科技有限公司

- 建设单位：浙江天诚交通科技股份有限公司

- 项目投资：6000万

### 3.2.2生产规模及产品方案

项目产品内容及规模见表3-1所示。

表3-1 项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 迁扩建后合计审批规模 | 实际生产规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能护栏、石墨烯路灯、信号灯、电子监控设备、道路标牌 | 2.6万件 | 0 | 暂未实施 |
| 2 | 道路标线机械、道路交通安全设施 | 5000台（套） | 0 |  |
| 3 | 节能环保型标线涂料 | 双组份涂料 | 5万吨/年 | 5万吨/年 | / |
|  |  | 水性涂料 | 2万吨/年 | 2万吨/年 |  |
|  |  | 粉末涂料 | 15万吨/年 | 15万吨/年 |  |
|  |  | 合计 | 22万吨/年 | 22万吨/年 |  |

### 3.2.3公用工程

（1）给水

项目用水由市政供水管网统一供给，在厂区铺设供水管道设施。

（2）排水

项目厂区排水为雨污分流制。本项目废水主要为生活污水和设备清洗废水。生活污水经化粪池预处理后纳管排放；设备清洗废水回用于生产。

（3）供电

本项目供电由长兴县供电局电网供电。

### 3.2.4主体工程

本项目均为自建厂房，主要分为生产厂房、仓库、行政楼。

### 3.2.5生产组织与劳动定员

本项目员工目前60人，实行8小时白班制生产，年工作300天。

### 3.2.6生产设备

本项目主要生产设备清单见表3-2。

表3-2 主要设备表（条/台/套）

| 序号 | 设备名称 | 迁扩建合计审批数量（台） | 实际数量（台） | 增减量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助设备 |
| 1 | 升降机 | 8 | 8 | 0 | / |
| 2 | 交流电焊机 | 10 | 10 | 0 | / |
| 3 | 叉车 | 10 | 7 | -3 | / |
| 4 | 地磅 | 6 | 6 |  | / |
| 检测、试验设备 |
| 5 | 逆反系数测试仪 | 6 | 5 | -1 | / |
| 6 | 高低温试验箱 | 3 | 3 | 0 | / |
| 7 | 小型电子万能试验机 | 2 | 2 | 0 | / |
| 8 | 软化点测试仪 | 6 | 6 | 0 | / |
| 9 | 紫外线试验仪 | 3 | 3 | 0 | / |
| 10 | 流动度测试仪 | 3 | 3 | 0 | / |
| 11 | 防滑系数测试仪 | 3 | 3 | 0 | / |
| 12 | 白度测试仪 | 3 | 3 | 0 | / |
| 13 | 厚度测试仪 | 5 | 5 | 0 | / |
| 14 | 高精密度电子秤 | 3 | 3 | 0 | / |
| 15 | 电子秤 | 10 | 10 | 0 | / |
| 16 | 红外线测温仪 | 3 | 3 | 0 | / |
| 17 | 小型搅拌器 | 2 | 2 | 0 | / |
| 18 | 耐候性测试仪 | 1 | 1 | 0 | / |
| 19 | 不粘性测试仪 | 1 | 1 | 0 | / |
| 20 | 热熔涂料刮涂仪 | 2 | 2 | 0 | / |
| 21 | 常温涂料刮涂仪 | 2 | 2 | 0 | / |
| 22 | 超低温冰箱 | 1 | 1 | 0 | / |
| 23 | 高倍显微镜 | 2 | 2 | 0 | / |
| 24 | 玻璃珠成圆测试仪 | 1 | 1 | 0 | / |
| 交通新材料（涂料）生产设备 | / |
| 25 | 玻璃珠分筛器 | 2 | 2 | 0 | / |
| 26 | 目数分筛仪 | 3 | 3 | 0 | / |
| 27 | 玻璃珠撒播器 | 1 | 1 | 0 | / |
| 28 | 储料罐 | 9 | 9 | 0 | / |
| 29 | 喷码机 | 12 | 12 | 0 | / |
| 30 | 空压机 | 3 | 3 | 0 | / |
| 31 | 储气罐 | 3 | 3 | 0 | / |
| 32 | 粉末涂料自动生产线 | 10 | 9 | -1 | / |
| 33 | 双组份涂 料生产线 | 研磨机 | 14 | 1 | -13 | / |
|  |  | 灌装机 | 14 | 1 | -13 | / |
|  |  | 分散机 | 14 | 2 | -12 | / |
| 34 | 水性涂料 生产线 | 研磨机 | 14 | 1 | -13 | / |
|  |  | 灌装机 | 14 | 1 | -13 | / |
|  |  | 分散机 | 14 | 2 | -12 | / |
| 35 | 危害气体处理器 | 1 | 1 | 0 | / |
| 36 | 铁托盘 | 500 | 500 | 0 | 木托盘 |
| 智能交通设备生产设备 |  |
| 37 | 卷边机 | 10 | 0 | -10 | / |
| 38 | 折口机 | 20 | 0 | -20 | / |
| 39 | 刻膜机 | 5 | 0 | -5 | / |
| 40 | 切板机 | 2 | 0 | -2 | / |
| 41 | 切割机 | 3 | 0 | -3 | / |
| 42 | 高精数控车床 | 2 | 0 | -2 | / |
| 43 | 激光切割机 | 1 | 0 | -1 | / |
| 44 | 压口机 | 1 | 0 | -1 | / |
| 45 | 氩焊机 | 5 | 0 | -5 | / |
| 46 | 多功能划线车 | 1 | 0 | -1 | / |
| 47 | 抛丸机 | 1 | 0 | -1 | / |

## 3.3 主要原辅材料及燃料

本项目主要原辅材料消耗详见表3-3。

表3-3 标线涂料生产主要原辅材料消耗

| 序号 | 主要原辅材料名称 | 迁扩建审批量（吨/年） | 实际年用量 （吨/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉末涂料（单位：t/a） |
| 1 | 碳酸钙砂 | 47543.38 | 38985 | / |
| 2 | 碳酸钙粉 | 40036.53 | 32829 | / |
| 3 | 石油树脂 | 21019.18 | 17235 | / |
| 4 | EVA | 1501.37 | 1230 | / |
| 5 | PE蜡 | 1501.37 | 1132 | / |
| 6 | 大豆油 | 7506.85 | 6154 | / |
| 7 | 玻璃珠 | 25022.83 | 20518 | / |
| 8 | 钛白粉 | 6005.48 | 4924 | / |
| 合计 | 150137 | 123007 | / |
| 双组分涂料（单位：t/a） |
| 1 | 甲基丙烯酸甲酯乳液 | 16271.77 | 13342 | / |
| 2 | 超细钙粉 | 17523.45 | 14368 | / |
| 3 | 稳定剂 | 751.01 | 615 | / |
| 4 | 钛白粉 | 4005.36 | 3284 | / |
| 5 | 玻璃珠 | 11515.41 | 9442 | / |
| 合计 | 50067 | 41051 | / |
| 水性涂料（单位：t/a） |
| 1 | 丙烯酸乳液 | 6611.55 | 5421 | / |
| 2 | 润湿剂 | 400.7 | 328 | / |
| 3 | 钛白粉 | 1502.625 | 1231 | / |
| 4 | 超细钙粉 | 9616.8 | 7885 | / |
| 5 | 纤维素 | 6.0105 | 5 | / |
| 6 | 水 | 1883.29 | 1544 | / |
| 7 | 分散剂 | 14.0245 | 11 | / |
| 合计 | 20035 | 16425 | / |

表3-3 智能交通设备、交通新材料主要原辅材料消耗

| 序号 | 主要原辅材料名称 | 迁扩建审批量（吨/年） | 实际年用量（吨/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能交通设备、交通新材料：信号灯、智能护栏、石墨烯路灯、电子监控设备、标志标牌、 道路标线机械、道路交通安全设施 |
| 1 | 铝板 | 740吨 | 0 | / |
| 2 | 反光膜 | 35000m2 | 0 | / |
| 3 | 杆件 | 26000套 | 0 | / |
| 4 | LED 信号灯 | 72000只 | 0 | / |
| 5 | 控制箱 | 26000套 | 0 | / |
| 6 | 智能系统集成 | 13000套 | 0 | / |
| 7 | 电缆线 | 130000m | 0 | / |
| 8 | 电子显示仪 | 480只 | 0 | / |
| 9 | 智能摄像头 | 16000套 | 0 | / |
| 10 | 远程控制系统集成 | 16000套 | 0 | / |
| 11 | LED 显示屏 | 30000m2 | 0 | / |
| 12 | 智能监测集成 | 12000套 | 0 | / |
| 13 | 焊丝 | 30吨 | 0 | / |
| 14 | 焊条 | 30吨 | 0 | / |
| 15 | 钢珠 | 40吨 | 0 | / |
| 16 | 机械配件 | 5000套 | 0 | / |
| 17 | 散热器（石墨烯材料） | 5000套 | 0 | / |

## 3.4 水源及水平衡

本项目用水由市政供水管网统一供给。通过供水管道与本项目的供水系统相连接。生活污水经化粪池预处理后纳管排放；设备清洗废水回用于生产。项目水平衡图见下图所示：

图3-4项目水平衡图（单位：t/a）

## 3.5 生产工艺

（1）智能交通设备（信号灯、智能护栏、石墨烯路灯、电子监控设备）的生产工艺流程与主要污染工序如下图所示：

图3-5 智能交通设备的生产工艺流程图

工艺流程说明：企业外购各类智能交通设备的标准件，通过焊接的方式将各配件组装到一起，组 装完成后进行调试，调试完毕并通过检验后即可入库销售。

（2）标志标牌的生产工艺流程与主要污染工序如下图所示：

图3-5 标志标牌的生产工艺流程图

工艺流程说明：企业外购铝板，裁剪成需要的大小，并通过一定的弯折制成需要的形状，然后通过铆钉对标志标牌进行固定，固定后利用钢珠型抛丸机对标志标牌进行打磨抛丸使其表面光滑，接下来在标牌上贴上外购的反光膜，再经过检验后即可作为成品入库。

（3）粉末涂料的生产工艺流程与主要污染工序如下图所示：

图3-5 粉末涂料的生产工艺流程图

工艺流程说明：企业外购各类原辅材料，通过电脑进行配料后，由自动化送料机将原辅材料输送至封闭搅拌机中进行搅拌和混合，混匀后的产品通过生产线自带的自动分装机进行分装及包装后即可入库销售。整个混合搅拌过程均在常温状态下进行，同时各原辅材料之间不发生化学反应，不产生新的化学物质。

（4）双组分涂料的生产工艺流程与主要污染工序如下图所示：

图3-5 双组分涂料的生产工艺流程图

（5）水性涂料的生产工艺流程与主要污染工序如下图所示：

图3-5 水性涂料的生产工艺流程图

工艺流程说明：双组分涂料及水性涂料生产工艺基本一致，仅为原辅材料不同，另外水性涂料研磨过程需加入一定量的水。 企业外购各类原辅材料，通过电脑进行配料后，由自动化送料机将原辅材料输送至研磨机中进行超细钙粉研磨细化（水性涂料生产线研磨时需加水），研磨后的产品进入分散机中充分混匀，混匀后的产品通过灌装机灌装后即可入库销售。研磨及分散搅拌过程均在常温状态下进行，同时各原辅材料之间不发生化学反应，不产生新的化学物质。

## 3.6 项目变动情况

本项目生产性质和建设地点、生产工艺、生产原辅料与环评及批复基本一致。

变动情况：生产设备发生变动，详见表3-2。因智能交通设备未投入生产，故本次为先行验收。有机废气环评中要求经光催化+二级活性炭处理后高空排放，实际水喷淋+UV光解废气净化器处理后高空排放。

# 4、环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处置设施

### 4.1.1废水

本项目主要为生活污水、清洗废水。

本项目职工生活产生的生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。水性涂料设备定期清洗产生的清洗废水，全部回用于生产。

### 4.1.2废气

本项目产生的废气主要为粉尘、有机废气、食堂油烟。

本项目原料在投料过程产生的粉尘收集后经脉冲式布袋除尘设施处理后通过15m管道高空排放。水性涂料生产过程中用到的有机溶剂物理混合过程中产生的少量有机废气收集后经水喷淋+UV光解废气净化器处理后经15m管道高空排放；食堂炒菜过程中产生油烟废气收集后通过静电式油烟净化器处理后高空排放。

### 4.1.3噪声

企业产生的噪声主要为涂料生产线、空压机、叉车等生产设备和辅助设备工作产生的机械噪声。

企业通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护保养使得设备处于最低噪声状态、生产过程中关闭车间门窗以及减少人为噪声等方式来达到降噪效果。

### 4.1.4固（液）体废物

本项目产生的固体废弃物主要为一般原材料包装、空乳液桶、原料粉尘、生活垃圾。

生产过程中产生的一般原材料包装收集后出售给物资回收综合利用；回收原料粉尘收集后回用于生产；空乳液桶收集后委托浙江明境环保科技有限公司处置；职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置。企业已建立一间危废暂存间，用来存放危废。

| 布袋除尘设施 | 脉冲除尘设施 | 磨粉集气管路 |
| --- | --- | --- |
| 危废暂存间 |

## 4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

### 4.2.1环保设施投资：

环保投资：项目总投资6000万，环保总投资实际为31.5万，占实际总投资的0.52%，各项环保投资情况见表4-1。

表4-1 项目主要环保投资

| 项目 | 环保措施 | 具体分项内容措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 化粪池+管路铺设等 | 4.0 |
| 2 | 噪声治理 | 降噪措施及设备维护 | 2.0 |
| 3 | 固废处置 | 暂存间、处置费、垃圾桶等 | 5.5 |
| 4 | 废气治理 | 废气处理设施、车间通风设施、排气管道等 | 20 |
| 总计 | 10.5 |

### 4.2.2环保设施“三同时”落实情况

环评和环评批复中提出的污染防治措施落实情况见表4-2和表4-3。

表4-2 环评污染防治措施落实情况对照表

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 环评要求处理设施 | 实际处理设施落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产过程 | 粉尘 | 储罐粉尘经过罐顶脉冲除尘器处理后，投料粉尘经过 集气罩收集后，汇总经总体布袋除尘器处理后，净化废气沿15m高排气筒（P2）高空排放。 | 储罐粉尘基本没有。投料粉尘收集后经脉冲式布袋除尘设施处理后通过15m管道高空排放。 |
|  |  | 有机废气 | 经光催化+二级活性炭吸附处理后，净化废气沿15m高排气筒（P3）高空排放。 | 少量有机废气收集后经水喷淋+UV光解废气净化器处理后经15m管道高空排放 |
|  | 员工 | 食堂油烟 | 经油烟净化装置处理后沿管道从食堂楼顶排放。 | 已落实。油烟废气收集后通过静电式油烟净化器处理后高空排放。 |
| 水污染物 | 员工 | 生活污水 | 经化粪池预处理后，纳入污水管网，由长兴由林盛水质净化有限公司处理 | 已落实。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。 |
|  |  | 清洗废水 | 全部回用于生产。 | 已落实。清洗废水全部回用于生产。 |
| 固体废物 | 生产过程 | 原料粉尘 | 回用于生产。 | 已落实。回收原料粉尘收集后回用于生产 |
|  |  | 原材料包装 | 相关单位回收利用。 | 已落实。一般原材料包装收集后出售给物资回收综合利用 |
|  |  | 报废乳液桶 | 有资质的危废理位处理。 | 已落实。空乳液桶收集后委托浙江明境环保科技有限公司处置。 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 委托环卫部门及时清运。 | 已落实。生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置 |
| 噪声 | 1、高噪声设备基础加固， 以减振降噪；定期对设备进行检修和保养，以避免不正常的设备噪声； 2、生产时关闭门窗； 3、车间内合理布局，做好设备、门窗的隔声措施。 | 已基本落实。企业通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护保养使得设备处于最低噪声状态、生产过程中关闭车间门窗以及减少人为噪声等方式来达到降噪效果。 |

表4-3 环评批复落实情况对照表

| 项目 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 长环管[2020]118号 |  |
| 项目选址与建设内容 | 项目总投资13000万元，选址于长兴县林城镇工业园区新增土地31亩，建造生产车间及辅助房27000平方米，购置粉末涂料自动生产线、高低温试验箱、小型电子万能试验机、软化点测试仪、电焊机等生产及辅助设备进行生产。预计项目投产后，可实现年生产智能交通设备、交通新材料:智能护栏、石墨烯路灯、信号灯、电子监控设备2.6 万件（套），道路标线机械、道路交通安全设施 5000台（套），节能环保型标线涂料22万吨（双组份涂料5万吨、水性涂料2万吨、粉末涂料15万吨）的生产能力。 | 本项目生产性质和建设地点、生产工艺、生产原辅料与环评及批复基本一致。变动情况：生产设备发生变动，详见表3-2。因智能交通设备未投入生产，故本次为先行验收。有机废气环评中要求经光催化+二级活性炭处理后高空排放，实际水喷淋+UV光解废气净化器处理后高空排放。 |
| 废气 | 加强废气污染防治。焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理；抛丸粉尘收集后经废气处理设备处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准，沿不低于15m高排气筒高空排放。涂料生产过程有机废气及颗粒物分别收集后经相应废气处理设备处理达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中相应标准要求，恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准，沿不低于15m 高排气筒高空排放。食堂油烟机经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相应标准要求，高空排放。废气排放口须设置规范的采样断面和平台。加强车间管理，减少无组织废气产生。同时做好员工劳动保护措施，落实各项污染防治政策要求 | 已落实。粉尘收集后经脉冲式布袋除尘设施处理后通过15m管道高空排放。少量有机废气收集后经水喷淋+UV光解废气净化器处理后经15m管道高空排放；食堂油烟废气收集后通过静电式油烟净化器处理后高空排放 |
| 废水 | 加强废水污染防治。项目必须按照污水零直排建设要求做好水污染防治工作，施雨污分流、清污分流。设备间接冷却水，循环使用，定期添加，不外排；生活污水经化粪池预处理后须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相应标准纳入园区污水管网，送长兴林盛水质净化有限公司处理达标排放 | 已落实。生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。水性涂料设备定期清洗产生的清洗废水，全部回用于生产。 |
| 噪声 | 厂区平面合理布局，加强噪声污染防治。生产过程中需加强厂房的密闭性，对机械设备安装减震垫，采取有效的隔声降噪措施，同时加强厂区环境绿化，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准 | 已落实。企业通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护保养使得设备处于最低噪声状态、生产过程中关闭车间门窗以及减少人为噪声等方式来达到降噪效果。 |
| 固废 | 加强固废污染防治。固体废物分类收集、处理。严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定。危废原材料包装按危废、固废相关文件要求管理和处置。原材料包装、纤维絮和边角料集中收集后定期出售给相关物资回收单位综合利用；DMF 吸收废液出售综合利用；收集粉尘回用于生产；破损危废包装袋和包装桶委托具备资质单位进行处置；生活垃圾和纯水制备系统废石英砂收集后由环卫部门进行定期清运 | 已落实。一般原材料包装收集后出售给物资回收综合利用；回收原料粉尘收集后回用于生产；空乳液桶收集后委托浙江明境环保科技有限公司处置；生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置。企业已建立一间危废暂存间，用来存放危废。 |

# 5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1 环评建议

（1）建设单位应严格执行建设项目“三同时”制度，在项目建设同时落实各项环保治理措施。

（2）企业应积极推行清洁生产，通过清洁生产审计，核对企业各单元操作中原料、产品、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。

（3）设备安装时应做减振处理。平时应加强对设备的保养与维护，严格按照规范操作，确保各污染物均能得到有效控制并始终达标排放。

（4）建议在公司管理机构中设立兼职环保人员，负责对整个厂区的环保监督与管理工作。健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。同时加强环境保护宣传教育，增强全体职工的环保意识。

（5）须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体产品方案和生产规模组织生产，如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗、生产场地等生产情况有大的变动时，应及时向环境保护管理部门申报。

## 5.2 环境影响分析结论

（1）废气

①本项目焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放。

②本项目抛丸粉尘经抛丸机配套除尘设备处理后沿15m高排气筒（P1）高空排放。

③本项目储罐粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后再被集气罩收集后，通过总体布袋除 尘器处理后沿15m高排气筒（P2）高空排放。

④本项目投料粉尘经过集气罩收集后，通过总体布袋除尘器处理后沿15m高排气筒（P2）高空排放。

⑤本项目涂料生产过程有机废气经过集气罩收集后，通过光催化氧化+二级活性 炭吸附处理，净化后尾气沿15m 高排气筒（P3）高空排放。

⑥食堂油烟经油烟净化装置处理后沿管道从食堂楼顶排放。

据工程分析，本项目抛丸废气排放情况满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中新污染源二级标准；涂料生产过程中的粉尘和非甲烷总烃排放 情况满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中相 应排放限值；食堂油烟废气排放情况满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 中的中型相关标准。

由第七章“预测分析”可知，本项目无需设置大气环境防护距离。

综上可知，只要企业落实各项环保措施，杜绝超标现象，则本项目废气对周边空气环境影响不大。

- 废水

本项目建成营运后，实行室外雨污分流、室内清污分流。雨水通过雨水管道排入市政雨水管网。设备清洗水全部回用于生产，不外排；员工生活污水要求经化粪池预处理后纳入污水管网，由长兴林盛水质净化有限公司处理后达标排放。

因此，本项目废水对周围水环境影响不大。

- 噪声

经工程分析可知，采取相关噪声治理措施后，项目厂界外环境、敏感点昼间、夜间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2 类声环境功能区昼间、夜间排放标准。故本项目噪声设备在厂区车间内运行，并关闭门窗的状态下，一般对项目周边声环境影响较小。为进一步控制生产噪声，建议企业应做好车间隔声降噪措施。

因此，本项目噪声对周围声环境影响不大。

（4）固体废弃物

生活垃圾和焊渣设置专门的垃圾堆放处，由环卫部门进行定期清运；生产过程中产生的原材料包装、边角料和金属粉尘在厂区内统一收集后，定期出售给相关废旧物资回收单位综合利用；报废乳液桶和废活性炭属于危险废物，要求与有资质的危废处理单位签订危废协议，由危废单位妥善处置，企业不自行处理。空乳液桶和原料粉尘不属于固体废物；

空乳液桶由厂家回收利用，原料粉尘回用于生产。

只要做到及时清理，妥善收集与存放，充分做好固体废物的收集与处理，则本项目固体废物对周围环境不会产生明显影响。

## 5.3 环评综合结论

综合以上各方面分析评价，浙江天诚交通科技股份有限公司智能交通设备、交通新材料迁建项目选址符合生态环境功能区规划的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；且符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等的要求。

鉴此，本环评认为，从环境保护角度来看，本项目在该拟建址实施是可行的。

## 5.4 审批部门审批决定

1、湖州市生态环境局长兴分局，《关于浙江天诚交通科技股份有限公司智能交通设备、交通新材料迁建项目环境影响报告表审查意见的函》，长环管[2020]118号，2020年6月23日：

浙江天诚交通科技股份有限公司：

你单位提交的《关于要求许可浙江天诚交通科技股份有限公司智能交通设备、交通新材料迁建项目环境影响评价文件的申请》和杭州忠信环保科技有限公司编制的《浙江天诚交通科技股份有限公司智能交通设备、交通新材料迁建项目环境影响报告表》（报批稿）以下简称《环评报告表》）及其他相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规，经研究，我局对该项目环评的审查意见如下:

一、该项目总投资13000万元，选址于长兴县林城镇工业园区新增土地 31 亩，建造生产车间及辅助房27000平方米，购置粉末涂料自动生产线、高低温试验箱、小型电子万能试验机、软化点测试仪、电焊机等生产及辅助设备进行生产。预计项目投产后，可实现年生产智能交通设备、交通新材料:智能护栏、石墨烯路灯、信 号灯、电子监控设备2.6万件（套），道路标线机械、道路交通安全设施5000台（套），节能环保型标线涂料22万吨（双组份涂料5万吨、水性涂料2万吨、粉末涂料15万吨）的生产能力。根据《环评报告表》、长兴县经信局浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（项目代码 2020-330522-35-03-113821）和其他相关部门预审意见，原则同意项目环评报告结论。

二、项目在设计、建设和运行中，须按照“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产的理念，进一步优化工艺路线和设计方案，选用优质装备和原材料，强化各装置节能降耗措施，从源头减少污染物的产生量和排放量。重点应做好以下工作:

1.切实根据环评要求对项目建设期加强施工管理，做好污染防治及环境管理工作。对施工过程噪声、粉尘、污水及固体废弃物按规范要求进行处理，减少建设期污染对周边环境的影响。

2.加强废气污染防治。焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理；抛丸粉尘收集后经废气处理设备处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准，沿不低于 15m 高排气筒高空排放。涂料生产过程有机废气及颗粒物分别收集后经相应废气处理设备处理达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中相应标准要求，恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准，沿不低于15m 高排气筒高空排放。食堂油烟机经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相应标准要求，高空排放。废气排放口须设置规范的采样断面和平台。加强车间管理，减少无组织废气产生。同时做好员工劳动保护措施，落实各项污染防治政策要求。

3.加强废水污染防治。项目必须按照污水零直排建设要求做好水污染防治工作，施雨污分流、清污分流。设备间接冷却水，循环使用，定期添加，不外排；生活污水经化粪池预处理后须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相应标准纳入园区污水管网，送长兴林盛水质净化有限公司处理达标排放。

4.加强固废污染防治。固体废物分类收集、处理。严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定。危废原材料包装按危废、固废相关文件要求管理和处置。原材料包装、纤维絮和边角料集中收集后定期出售给相关物资回收单位综合利用；DMF 吸收废液出售综合利用；收集粉尘回用于生产；破损危废包装袋和包装桶委托具备资质单位进行处置；生活垃圾和纯水制备系统废石英砂收集后由环卫部门进行定期清运。

5.厂区平面合理布局，加强噪声污染防治。生产过程中需加强厂房的密闭性，对机械设备安装减震垫，采取有效的隔声降噪措施，同时加强厂区环境绿化，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。

三、严格落实污染物排放总量控制要求及排污权有偿使用与交易制度。你公司在本项目发生实际排污行为之前，须按照国家、省和当地相关规定落实排污权有偿使用与交易等相关事宜。

四、加强日常环保管理和环境风险防范与应急事件处置能力。你单位应加强员工环保技能培训，建立健全各项环境管理制度。

五、建立健全项目信息公开机制。按照环保部《建设项目环境影响评价信息公开机制》（环发[2015]162号）等要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后全过程信息，并主动接受社会监督。

六、根据《环评法》等的规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过5 年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生其他不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。项目《环评报告表》经批准后，发布或修订的标准、规范和准入要求等对已经批准的建设项目有新要求的，按新要求执行。

七、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度项目竣工后，须依法开展环保设施竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。

以上意见和《环评报告表》中提出的污染防治措施和风险防范措施，你单位应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实。在项目发生实际排污行为之前，你单位须依法申领排污许可证，并按证排污。项目建设期和运营期日常环境监督管理工作由浙江天诚交通科技股份有限公司负责，同时你单位须按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

# 6、验收执行标准

## 6.1 废气

本项目涂料生产过程有机废气及颗粒物有组织排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中“涂料制造、油墨及类似产品制造”表2特别排放限值，具体标准值见表6-1。

表6-1 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）

| 污染物项目 | 涂料制造排放限值 （mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 60 | 车间或生产设施排气筒 |
| 颗粒物 | 20 |  |

厂界氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新、改、扩建恶臭污染物厂界标准值，详见表6-2。

表6-2 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

| 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） |

厂区内无组织废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”中的特别排放限值，详见表6-3。

表 6-3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

| 污染物 | 特别排放限值（mg/m3） | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

本项目无组织颗粒物和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值要求，详见表6-4。

表6-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限制 |
| --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 |  | 4.0 |

食堂油烟废气排放执行《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关标准，详见表6-5。

表6-5 饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，<3 | ≥3，<6 | ≥6 |
| 对应排气罩总投影面积 | ≥1.1 | ≥3.3 | ≥6.6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除率 | 60 | 75 | 85 |

## 6.2 废水

本项目生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。氨氮、总磷指标执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其它企业间接排放限值，详见表6-6。

表6-6 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）   单位：除pH外mg/L

| 污染物 | pH值 | CODCr | NH3-N | SS | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级标准 | 6~9 | 500 | 35 | 400 | 8 |

## 6.3 噪声

本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表6-7。

表6-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

Leq：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼间 |
| --- | --- |
| 2类 | 60 |

## 6.4 固废

本项目一般固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单（2013年）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。危险废物分类执行《国家危险废物名录》（2021版）；项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单（2013年）中的有关规定。

## 6.5 总量控制指标

本项目总量控制建议值为CODcr0.1148t/a、NH3-N0.0115t/a、VOCs0.288t/a、工业烟粉尘0.2294t/a。

# 7、验收监测内容

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

## 7.1 环境保护设施调试运行效果

### 7.1.1废气监测

（1）监测点位置

根据监测目的和该项目废气排放情况，共设置6个有组织废气监测点和4个无组织监测点，1个厂内监测点。（见图7-1）

- 监测项目及频次

表7-1 废气监测内容及监测频次

| 测点编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 有组织废气处理设施进口 | 非甲烷总烃 | 3次/天，连续2天 |
| G2 | 有组织废气处理设施出口 |  |  |
| G3 | 储罐、投料粉尘废气处理设施排放口1# | 颗粒物 |  |
| G4 | 储罐、投料粉尘废气处理设施排放口2# |  |  |
| G5 | 储罐、投料粉尘废气处理设施排放口3# |  |  |
| G6 | 油烟废气排气筒 | 食堂油烟 |  |
| G7-G10 | 上风向设置一个参照点、下风向呈扇形设3个监测点 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 4次/天，连续2天 |
| G11 | 厂内监测点 | 非甲烷总烃 | 3次/天，连续2天 |

### 7.1.2废水监测

（1）监测点位置

根据监测目的和该项目废水情况，共设置1个监测点（见图7-1）。

（2）监测项目及频次

表7-2 废气监测内容及监测频次

| 测点编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 生活污水口 | pH、氨氮、悬浮物、化学需氧量、总磷 | 4次/天，连续2天 |

### 7.1.3噪声监测

（1）监测点位置

根据监测目的和该项目噪声排放情况，共设置4个厂界噪声监测点，（见图7-1）。

- 监测项目及频次

表7-3噪声监测内容及监测频次

| 测点编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 厂界东 | 噪声 | 昼间1次，连续2天 |
| N2 | 厂界南 | 噪声 |  |
| N3 | 厂界西 | 噪声 |  |
| N4 | 厂界北 | 噪声 |  |

图7-1 本项目监测点位图

# 8、质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

表8-1 监测分析方法一览表

| 类别 | 项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法HJ/T 11901-1989 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法GB 828-2017 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂光度法HJ 535-2009 |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989 |
| 废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995+修改单 |
|  |  | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996+修改单 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 |
|  |  | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T38-2017 |
|  | 油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行）GB 18483-2001 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法GB/T 14675-1993 |

## 8.2 监测仪器

表 8-2 主要监测仪器一览表

| 仪器名称 | 设备编号 | 设备出厂编号 | 规格型号 | 设备状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH计 | CK-SB286-EN | 601806N0021040088 | PHBJ-260 | 合格 |
| 全自动烟尘（气）测试仪 | CK-SB210-EN | 5756180920 | YQ3000-C | 合格 |
| 全自动烟尘（气）测试仪 | CK-SB209-EN | 5755180920 | YQ3000-C | 合格 |
| 全自动大气/颗粒物采样器 | CK-SB211-EN | B0320180816 | MH1200-A | 合格 |
| 全自动大气/颗粒物采样器 | CK-SB212-EN | B0322180816 | MH1200-A | 合格 |
| 全自动大气/颗粒物采样器 | CK-SB213-EN | B0323180816 | MH1200-A | 合格 |
| 全自动大气/颗粒物采样器 | CK-SB214-EN | B0321180816 | MH1200-A | 合格 |
| 真空箱采样器 | CK-SB249-1-EN | MZ0108191012 | MH 3052型 | 合格 |
| 真空箱采样器 | CK-SB249-2-EN | MZ0123191012 | MH 3052型 | 合格 |
| 多功能声级计 | CK-SB021-EN | 203391 | AWA6228 | 合格 |
| 气相色谱仪 | CK-SB062-EN | 6664098 | GC7900 | 合格 |
| 气相色谱仪 | CK-SB123-EN | CN16163156 | GC7890B | 合格 |
| 紫外可见分光光度计 | CK-SB151-EN | UEE 1707026 | UV-1600PC | 合格 |

## 8.3 人员资质

所有监测人员包括采样人员与检测人员均经过培训考核并持有上岗证。

## 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《浙江省环境监测质量保证技术规定》（第三版试行）的要求进行。每批样品在检测同时带质控样品和做不小于10%平行双样，项目部分质控数据分析见表8-3。

表8-3 部分分析项目质控结果与评价

| 平行双样结果评价（精确度） |
| --- |
| 序号 | 分析项目 | 样品总数 | 分析批次 | 实验室平行样个数 | 实验室平行样比例% | 检测结果 | 平行样相对偏差% | 要求% | 结果评价 |
| 1 | 化学需氧量 | 8 | 4 | 2 | 25.0 | 67 | 75 | 5.6 | <10 | 符合要求 |
|  |  |  |  |  |  | 76 | 73 | 2.0 | <10 | 符合要求 |
| 2 | 氨氮 | 8 | 4 | 2 | 25.0 | 6.13 | 6.29 | 1.3 | <10 | 符合要求 |
|  |  |  |  |  |  | 6.85 | 7.03 | 1.3 | <10 | 符合要求 |
| 3 | 总磷 | 8 | 4 | 2 | 25.0 | 3.20 | 3.25 | 0.8 | <10 | 符合要求 |
|  |  |  |  |  |  | 3.38 | 3.34 | 0.6 | <10 | 符合要求 |
| 质控样结果评价（加标） |
| 序号 | 分析项目 | 样品总数 | 分析批次 | 加标样测定个数 | 实验室质控样比例% | 理论加标量 | 实际加标量 | 回收率 % | 允许回收率（%） | 结果评价 |
| 1 | 氨氮 | 8 | 4 | 1 | 12.5 | 10.0 | 9.9 | 99.0 | 90-110 | 符合要求 |
| 2 | 总磷 | 8 | 4 | 2 | 25.0 | 2.00 | 1.9 | 95.0 | 90-110 | 符合要求 |
|  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 | 100 | 90-110 | 符合要求 |

| 质控样结果评价（准确度） |
| --- |
| 序号 | 分析项目 | 样品总数 | 分析批次 | 质控样测定个数 | 实验室质控样比例% | 检测结果 mg/L | 质控样标准值mg/L | 结果评价 |
| 1 | 化学需氧量 | 8 | 4 | 1 | 12.5 | 70 | 72.3±3.1 | 符合要求 |

评价：本次分析项目的平行样品结果、质控样结果均符合要求。

## 8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准示值偏差不大于0.5分贝。

表 8-4 噪声仪校准情况

| 日期 | 校准值dB | 使用前校准结果dB | 使用后校准结果dB | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月26日 | 94.0 | 93.8 | 93.8 | 符合要求 |
| 10月27日 | 94.0 | 93.8 | 93.8 | 符合要求 |

## 8.6 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

自动大气/颗粒采样器和自动烟尘（气）测试仪在进入现场前使用采样器流量计对设备流量进行校核，流量校准结果均符合要求。非甲烷总烃按照要求进行运输空白测定，即将注入除烃空气的采样容器带至采样现场，与同批次采集的样品一起送回实验室分析。

# 9、验收监测结果

## 9.1 生产工况

监测期间生产设备需正常运行，处理设施均正常运行，产品工况见表9-1。

表9-1  监测期间产品工况表

| 监测时间 | 产品名称 | 实际产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021.10.26 | 节能环保型标线涂料 | 0.06万吨 | 81.8% |
| 2021.10.27 | 节能环保型标线涂料 | 0.06万吨 | 81.8% |
| 实际产能为：年产节能环保型标线涂料22万吨，以年运行300天计。 |

## 9.2 环境保护设施调试效果

### 9.2.1污染物达标排放监测结果

#### 9.2.1.1 废水

废水监测结果见表9-2所示

表9-2 生活污水口监测结果

单位：除pH外mg/L

| 采样日期 | 测点编号 | 采样 位置 | 频次 | 样品 性状 | pH值 | 氨氮 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.10.26 | W1 | 生活污水口 | 1 | 微黄微臭微浊 | 7.83 | 6.21 | 71 | 36 | 3.22 |
|  |  |  | 2 | 微黄微臭微浊 | 7.65 | 6.44 | 65 | 32 | 3.14 |
|  |  |  | 3 | 微黄微臭微浊 | 7.59 | 6.77 | 59 | 33 | 3.36 |
|  |  |  | 4 | 微黄微臭微浊 | 7.68 | 6.62 | 68 | 35 | 3.02 |
|  |  |  | 均值（范围） | 7.59-7.83 | 6.51 | 67 | 34 | 3.18 |
| 2021.10.27 | W1 | 生活污水口 | 1 | 微黄微臭微浊 | 7.59 | 6.94 | 74 | 34 | 3.36 |
|  |  |  | 2 | 微黄微臭微浊 | 7.81 | 6.76 | 61 | 37 | 3.29 |
|  |  |  | 3 | 微黄微臭微浊 | 7.64 | 6.94 | 56 | 39 | 3.25 |
|  |  |  | 4 | 微黄微臭微浊 | 7.75 | 6.57 | 77 | 36 | 3.36 |
|  |  |  | 均值（范围） | 7.59-7.81 | 6.80 | 69 | 36 | 3.32 |
| 执行标准 | 6-9 | 35 | 500 | 400 | 8 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

2021年10月26日-10月27日监测期间，生活污水口中pH值范围、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求；其中，氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）排放限值要求。

#### 9.2.1.2 废气

2021年10月26日-10月27日进行了废气监测，监测期间气象参数见表9-3，废气监测结果见表9-4、9-5、9-6所示。

表9-3 监测期间气象参数

| 采样日期 | 风向 | 风速m/s | 气温℃ | 气压kPa | 天气情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.10.26 | 北风 | 2.4-2.6 | 15.4-23.4 | 101.4 | 晴 |
| 2021.10.27 | 北风 | 2.4-2.6 | 15.7-22.5 | 101.7 | 晴 |

表9-4 有组织废气处理设施监测结果表（排气筒高15米）

| 测试项目 | 2021.10.26 | 2021.10.27 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有组织废气处理设施进口G1 | 有组织废气处理设施出口G2 | 有组织废气处理设施进口G1 | 有组织废气处理设施出口G2 |  |  |
| 标干流量（m3/h） | 7.29×103 | 7.40×103 | 7.28×103 | 7.42×103 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 排放 浓度（mg/m3） | 1 | 20.0 | 2.83 | 21.5 | 2.95 | 60 | 达标 |
|  |  | 2 | 22.5 | 3.33 | 25.9 | 2.91 |  |  |
|  |  | 3 | 22.1 | 3.07 | 25.5 | 3.43 |  |  |
|  |  | 均值 | 21.5 | 3.08 | 24.3 | 3.10 |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.157 | 0.0228 | 0.177 | 0.0230 | / | / |
|  | 去除率（%） | 85.5 | 87.0 | / | / |

2021年10月26日-10月27日监测期间，有组织废气处理设施出口中非甲烷总烃排放浓度符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中“涂料制造、油墨及类似产品制造”表2特别排放限值。

表9-5 储罐、投料粉尘废气处理设施排放口1#监测结果表（排气筒高15米）

| 测试项目 | 2021.10.26 | 2021.10.27 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 储罐、投料粉尘废气处理设施排放口1#G3 | 储罐、投料粉尘废气处理设施排放口1#G3 |  |  |
| 标干流量（m3/h） | 6.62×103 | 6.67×103 |  |  |
| 颗粒物 | 排放 浓度(mg/m3) | 1 | <1 | <1 | 20 | 达标 |
|  |  | 2 | <1 | <1 |  |  |
|  |  | 3 | <1 | <1 |  |  |
|  |  | 均值 | <1 | <1 |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） | <6.62×10-3 | <6.67×10-3 | / | / |

2021年10月26日-10月27日监测期间，储罐、投料粉尘废气处理设施排放口1#中非甲烷总烃排放浓度符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中“涂料制造、油墨及类似产品制造”表2特别排放限值。

表9-6 储罐、投料粉尘废气处理设施排放口2#监测结果表（排气筒高15米）

| 测试项目 | 2021.10.26 | 2021.10.27 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 储罐、投料粉尘废气处理设施排放口2#G4 | 储罐、投料粉尘废气处理设施排放口2#G4 |  |  |
| 标干流量（m3/h） | 6.44×103 | 6.44×103 |  |  |
| 颗粒物 | 排放 浓度(mg/m3) | 1 | <1 | <1 | 20 | 达标 |
|  |  | 2 | <1 | <1 |  |  |
|  |  | 3 | <1 | <1 |  |  |
|  |  | 均值 | <1 | <1 |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） | <6.44×10-3 | <6.44×10-3 | / | / |

2021年10月26日-10月27日监测期间，储罐、投料粉尘废气处理设施排放口2#中非甲烷总烃排放浓度符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中“涂料制造、油墨及类似产品制造”表2特别排放限值。

表9-7 储罐、投料粉尘废气处理设施排放口3#监测结果表（排气筒高15米）

| 测试项目 | 2021.10.26 | 2021.10.27 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 储罐、投料粉尘废气处理设施排放口3#G5 | 储罐、投料粉尘废气处理设施排放口3#G5 |  |  |
| 标干流量（m3/h） | 6.76×103 | 6.75×103 |  |  |
| 颗粒物 | 排放 浓度(mg/m3) | 1 | 1.2 | 1.0 | 20 | 达标 |
|  |  | 2 | 1.3 | 1.0 |  |  |
|  |  | 3 | 1.3 | 1.0 |  |  |
|  |  | 均值 | 1.3 | 1.0 |  |  |
|  | 排放速率（kg/h） | 8.79×10-3 | 6.75×10-3 | / | / |

2021年10月26日-10月27日监测期间，储罐、投料粉尘废气处理设施排放口3#中非甲烷总烃排放浓度符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中“涂料制造、油墨及类似产品制造”表2特别排放限值。

表9-8 食堂油烟废气处理设施监测结果表（排气筒高15米）

| 测试项目 | 2021.6.27 | 2021.6.28 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 油烟废气排气筒G6 | 油烟废气排气筒G6 |  |  |
| 标干流量 （m3/h） | 2.32×103 | 2.30×103 |  |  |
| 食堂油烟 | 排放 浓度(mg/m3) | 1 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 达标 |
|  |  | 2 | 1.0 | 0.9 |  |  |
|  |  | 3 | 1.0 | 0.9 |  |  |
|  |  | 4 | 1.1 | 0.8 |  |  |
|  |  | 5 | 1.1 | 0.9 |  |  |
|  |  | 均值 | 1.0 | 0.9 |  |  |
|  | 排放速率 （kg/h） | 3.77×10-3 | 3.18×10-3 | / | / |

2021年10月26日-10月27日监测期间，油烟废气排气筒出口排放浓度均符合《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值要求。

表9-9 无组织废气监测结果（单位：臭气浓度除外mg/m3）

| 监测项目 | 监测 日期 | 测点编号 | 采样位置 | 厂界浓度 | 最大值 | 标准 限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 2021.10.26 | G7 | 厂界北侧 （上风向） | 1.16 | 1.28 | 1.31 | 1.18 | 1.95 | 4.0 | 达标 |
|  |  | G8 | 厂界东南侧 （下风向） | 1.80 | 1.65 | 1.38 | 1.46 |  |  |  |
|  |  | G9 | 厂界南侧 （下风向） | 1.81 | 1.42 | 1.95 | 1.54 |  |  |  |
|  |  | G10 | 厂界西南侧 （下风向） | 1.33 | 1.69 | 1.57 | 1.42 |  |  |  |
| 颗粒物 | 2021.10.26 | G7 | 厂界北侧 （上风向） | 0.117 | 0.113 | 0.118 | 0.108 | 0.388 | 1.0 | 达标 |
|  |  | G8 | 厂界东南侧 （下风向） | 0.280 | 0.282 | 0.272 | 0.283 |  |  |  |
|  |  | G9 | 厂界南侧 （下风向） | 0.373 | 0.382 | 0.388 | 0.368 |  |  |  |
|  |  | G10 | 厂界西南侧 （下风向） | 0.282 | 0.305 | 0.320 | 0.317 |  |  |  |
| 臭气浓度 | 2021.10.26 | G7 | 厂界北侧 （上风向） | 11 | 11 | 12 | 12 | 16 | 20 | 达标 |
|  |  | G8 | 厂界东南侧 （下风向） | 13 | 14 | 14 | 15 |  |  |  |
|  |  | G9 | 厂界南侧 （下风向） | 14 | 15 | 16 | 15 |  |  |  |
|  |  | G10 | 厂界西南侧 （下风向） | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 2021.10.27 | G7 | 厂界北侧 （上风向） | 1.21 | 1.17 | 1.40 | 1.20 | 2.08 | 4.0 | 达标 |
|  |  | G8 | 厂界东南侧 （下风向） | 2.08 | 1.86 | 1.78 | 2.14 |  |  |  |
|  |  | G9 | 厂界南侧 （下风向） | 1.94 | 1.94 | 1.84 | 1.46 |  |  |  |
|  |  | G10 | 厂界西南侧 （下风向） | 1.62 | 1.92 | 1.63 | 1.58 |  |  |  |
| 颗粒物 | 2021.10.27 | G7 | 厂界北侧 （上风向） | 0.127 | 0.128 | 0.148 | 0.148 | 0.408 | 1.0 | 达标 |
|  |  | G8 | 厂界东南侧 （下风向） | 0.233 | 0.247 | 0.270 | 0.240 |  |  |  |
|  |  | G9 | 厂界南侧 （下风向） | 0.367 | 0.408 | 0.387 | 0.370 |  |  |  |
|  |  | G10 | 厂界西南侧 （下风向） | 0.312 | 0.312 | 0.325 | 0.323 |  |  |  |
| 臭气浓度 | 2021.10.27 | G7 | 厂界北侧 （上风向） | 11 | 12 | 11 | 12 | 16 | 20 | 达标 |
|  |  | G8 | 厂界东南侧 （下风向） | 14 | 14 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | G9 | 厂界南侧 （下风向） | 13 | 14 | 14 | 15 |  |  |  |
|  |  | G10 | 厂界西南侧 （下风向） | 14 | 15 | 16 | 16 |  |  |  |

2021年10月26日-10月27日监测期间，无组织废气各监测点中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。无组织废气各监测点中臭气浓度排放浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新、改、扩建恶臭污染物厂界标准限值要求。

表9-10 厂区内废气监测结果（单位：mg/m3）

| 监测项目 | 监测 日期 | 测点编号 | 采样位置 | 厂界浓度 | 平均值 | 标准 限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 2021.10.26 | G11 | 厂内监测点 | 2.28 | 2.12 | 2.29 | 2.23 | 6 | 达标 |
|  | 2021.10.27 | G11 | 厂内监测点 | 2.17 | 2.50 | 2.62 | 2.43 |  | 达标 |

2021年10月26日-10月27日监测期间，厂内监测点中非甲烷总烃1小时平均排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内的特别排放限值要求。

#### 9.2.1.3 噪声

噪声监测结果见表9-11所示。

表9-11 厂界噪声监测结果

| 检测 日期 | 测点 编号 | 测点位置 | 昼间噪声 Leq dB（A） | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.10.26 | N1 | 厂界东 | 57 | 60 | 达标 |
|  | N2 | 厂界南 | 56 | 60 | 达标 |
|  | N3 | 厂界西 | 57 | 60 | 达标 |
|  | N4 | 厂界北 | 56 | 60 | 达标 |
| 2021.10.27 | N1 | 厂界东 | 57 | 60 | 达标 |
|  | N2 | 厂界南 | 57 | 60 | 达标 |
|  | N3 | 厂界西 | 58 | 60 | 达标 |
|  | N4 | 厂界北 | 56 | 60 | 达标 |

2021年10月26日-10月27日监测周期内，浙江天诚交通科技股份有限公司厂界南、厂界东、厂界北、厂界西昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。

#### 9.2.1.4 固体废物调查

9.2.1.4.1 种类和属性

本项目产生的固废如表9-12所示。

表9-12企业固废实际产生情况及处理情况

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 环评处置方式 | 实际处置情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料粉尘 | 一般固废 | 回用于生产。 | 回收原料粉尘收集后回用于生产 | 符合 |
| 2 | 原材料包装 | 一般固废 | 相关单位回收利用。 | 一般原材料包装收集后出售给物资回收综合利用 | 符合 |
| 3 | 报废乳液桶 | 危险固废 | 有资质的危废理位处理。 | 空乳液桶收集后委托浙江明境环保科技有限公司处置。 | 符合 |
| 4 | 生活垃圾 | 一般固废 | 委托环卫部门及时清运。 | 生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置 | 符合 |

9.2.1.4.2 固废收集、储存情况及固体废物管理制度

本项目产生的固体废弃物主要为一般原材料包装、空乳液桶、原料粉尘、生活垃圾。

生产过程中产生的一般原材料包装收集后出售给物资回收综合利用；回收原料粉尘收集后回用于生产；空乳液桶收集后委托浙江明境环保科技有限公司处置；职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置。企业已建立一间危废暂存间，用来存放危废。

#### 9.2.1.5 污染物排放总量核算

根据运行时间和监测期间有组织废气处理设施出口排放速率监测结果，计算得出该企业废气污染因子的年排放量。废气监测因子排放量见表9-13。

表9-13废气监测因子年排放量

| 特征污染物 | 监测 日期 | 有组织废气排放口合计排放速率（kg/h） | 年运行时间 （h） | 核算排放量（t/a） | 环评建议总量（t/a） | 符合 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 2021.10.26 | 0.0228 | 2400 | 0.055 | 0.288 | 符合 |
|  | 2021.10.27 | 0.0230 |  |  |  |  |
| 颗粒物 | 2021.10.26 | 0.0120 |  | 0.0264 | 0.2294 | 符合 |
|  | 2021.10.27 | 0.0100 |  |  |  |  |

注：颗粒物浓度小于检出限，按一半带入计算。

由上表可知，VOCs排放量为0.055t/a、颗粒物排放量为0.0264t/a，符合环评总量控制要求。

项目年排水量约800吨，废水纳管排放，排放浓度CODcr按50mg/L计，NH3-N按5mg/L计，则CODCr排放总量为0.0400t/a，NH3-N排放总量为0.0040t/a。符合环评预估值，该项目CODCr、NH3-N不需区域替代削减。

### 9.2.2环保设施去除效率监测结果

9.2.2.1废气治理设施

废气处理设施去除效率见表9-14所示。

表9-11废气处理设施去除效率情况

| 排气筒 | 废气处理设施 | 项目 | 2021.10.26 | 2021.10.27 | 平均去除率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气处理设施 | 水喷淋+UV光解废气净化器 | 非甲烷总烃去除率（%） | 85.5 | 87.0 | 86.2 |

2021年10月26日-10月27日监测期间，有组织废气处理设施对非甲烷总烃平均去除率为86.2%。

# 10、验收监测结论

## 10.1 环境保设施调试运行效果

### 10.1.1环保设施处理效率监测结果

2021年10月26日-10月27日监测期间，有组织废气处理设施对非甲烷总烃平均去除率为86.2%。

### 10.1.2污染物排放监测结果

#### 10.1.2.1废气验收监测结论

2021年10月26日-10月27日监测期间，有组织废气处理设施出口中非甲烷总烃排放浓度符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中“涂料制造、油墨及类似产品制造”表2特别排放限值。

2021年10月26日-10月27日监测期间，储罐、投料粉尘废气处理设施排放口1#中非甲烷总烃排放浓度符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中“涂料制造、油墨及类似产品制造”表2特别排放限值。

2021年10月26日-10月27日监测期间，储罐、投料粉尘废气处理设施排放口2#中非甲烷总烃排放浓度符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中“涂料制造、油墨及类似产品制造”表2特别排放限值。

2021年10月26日-10月27日监测期间，储罐、投料粉尘废气处理设施排放口3#中非甲烷总烃排放浓度符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中“涂料制造、油墨及类似产品制造”表2特别排放限值。

2021年10月26日-10月27日监测期间，油烟废气排气筒出口排放浓度均符合《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值要求。

2021年10月26日-10月27日监测期间，无组织废气各监测点中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。无组织废气各监测点中臭气浓度排放浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新、改、扩建恶臭污染物厂界标准限值要求。

2021年10月26日-10月27日监测期间，厂内监测点中非甲烷总烃1小时平均排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内的特别排放限值要求。

#### 10.1.2.2废水验收监测结论

2021年10月26日-10月27日监测期间，生活污水口中pH值范围、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求；其中，氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）排放限值要求。

#### 10.1.2.3噪声验收监测结论

2021年10月26日-10月27日监测周期内，浙江天诚交通科技股份有限公司厂界南、厂界东、厂界北、厂界西昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。

#### 10.1.2.4固废验收监测结论

本项目产生的固体废弃物主要为一般原材料包装、空乳液桶、原料粉尘、生活垃圾。

生产过程中产生的一般原材料包装收集后出售给物资回收综合利用；回收原料粉尘收集后回用于生产；空乳液桶收集后委托浙江明境环保科技有限公司处置；职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置。企业已建立一间危废暂存间，用来存放危废。

#### 10.1.2.5污染物排污总量

经核算，VOCs排放量为0.055t/a、颗粒物排放量为0.0264t/a，符合环评总量控制要求。

项目年排水量约800吨，废水纳管排放，排放浓度CODcr按50mg/L计，NH3-N按5mg/L计，则CODCr排放总量为0.0400t/a，NH3-N排放总量为0.0040t/a。符合环评预估值，该项目CODCr、NH3-N不需区域替代削减。

## 10.2 总结论

该项目在建设及运营中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，基本落实了环评报告书和批复意见中要求的环保设施与措施；监测期间废气、废水、噪声达标排放、固废合规处置，基本符合建设项目环境保护设施竣工验收条件。

## 10.3建议

（1）建议进一步提高环保管理水平，健全各项规章制度并严格遵照执行，本着“以防为主，综合治理，以管促治”的原则，加强科学管理，切实落实企业制定的各项环保措施，以进一步减少污染的排放量。

（2）做好固体废物的综合利用和无害化处置，严防二次污染，进一步落实危险废物管理台帐、转移计划、转移联单和污染事故应急预案等制度。

（3）加强环保管理和宣传教育，提高职工环保意识，并设立环保监管人员。

（4）加强设备检修，确保环保设备能稳定运行。

（5）严格执行环评及环评批复中的要求，不擅自增、改生产工艺等。

（6）按规范要求设置标准化排污口。

# 11、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：杭州希科检测技术有限公司       填表人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 浙江天诚交通科技股份有限公司智能交通设备、交通新材料迁建项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 浙江省湖州市长兴县林城镇鼎兴西路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C2641涂料制造C3599其他专用设备制造 | 建设性质 | (新建 (迁扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  |
|  | 设计生产能力 | 年生产智能交通设备、交通新材料：智能护栏、石墨烯路灯、信号灯、电子监控设备2.6万件（套），道路标线机械、道路交通安全设施5000台（套），节能环保型标线涂料22万吨（双组份涂料5万吨、水性涂料2万吨、粉末涂料15万吨） | 实际生产能力 | 节能环保型标线涂料22万吨（双组份涂料5万吨、水性涂料2万吨、粉末涂料15万吨） | 环评单位 | 杭州忠信环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 湖州市生态环境局长兴分局 | 审批文号 | 长环管[2020]118号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 |  | 竣工日期 |  | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 浙江天诚交通科技股份有限公司 | 环保设施监测单位 | 杭州希科检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | >75% |
|  | 投资总概算（万元） | 13000 | 环保投资总概算（万元） | 80 | 所占比例（%） | 0.62 |
|  | 实际总投资 | 6000 | 实际环保投资（万元） | 31.5 | 所占比例（%） | 0.52 |
|  | 废水治理（万元） | 4.0 | 废气治理（万元） | 20 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 5.5 | 绿化及生态（万元） | 0 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 2400 |
| 运营单位 | 浙江天诚交通科技股份有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91330522MA2B4YHM3W | 验收时间 |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  | 0.0400 | 0.1148 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  | 0.0040 | 0.0115 |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  | 0.055 | 0.2294 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs |  |  |  |  | 0.0264 | 0.288 |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放量——吨/年

# 附件1 环评批复

# 附件2 危废处置协议

# 附件3 生产报表

# Text boxes

N

本项目

项目范围

本项目所在地

N

仓库

仓库

1-3F行政楼

生产车间

大门

停车位